## Slide 1: ỨNG DỤNG DI ĐỘNG KẾT HỢP VỚI HỆ THỐNG NHÚNG ESP32
QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT CÂY TRỒNG
Thành viên nhóm: Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Thế Toàn, Nguyễn Thanh Trí, Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Thái Tú
Giảng viên hướng dẫn: ThS. Huỳnh Hoàng Hà

## Slide 2: Đặt vấn đề
Việc theo dõi tình trạng cây trồng bằng phương pháp thủ công tốn thời gian và công sức.
Người trồng cần theo dõi các thông số môi trường để chăm sóc cây phù hợp.
Công nghệ IoT cho phép thu thập và truyền dữ liệu từ cảm biến đến hệ thống giám sát.
Xây dựng ứng dụng hỗ trợ quản lý và giám sát cây trồng từ xa, thuận tiện hơn cho người sử dụng.

## Slide 3: Mục tiêu và phạm vi đề tài
Mục tiêu
Xây dựng ứng dụng di động phục vụ quản lý và giám sát cây trồng.
Kết hợp ESP32 với các cảm biến môi trường.
Sử dụng Firebase để lưu trữ và đồng bộ dữ liệu.
Xây dựng các chức năng theo dõi và điều khiển cơ bản.
Phạm vi
Triển khai mô hình thử nghiệm ở quy mô nhỏ.
Tập trung vào thu thập dữ liệu, hiển thị thông tin và điều khiển hệ thống.

## Slide 4: Công nghệ và linh kiện sử dụng
ESP32: Vi điều khiển trung tâm, thu thập dữ liệu cảm biến và kết nối Wi-Fi.
DHT22: Đo nhiệt độ và độ ẩm không khí.
Cảm biến độ ẩm đất V1.2: Theo dõi độ ẩm của đất.
Cảm biến ánh sáng LDR: Thu thập thông tin về cường độ ánh sáng.
Firebase Realtime Database: Lưu trữ và đồng bộ dữ liệu.
React Native, TypeScript và Expo: Phát triển ứng dụng di động.

## Slide 5: Kiến trúc tổng thể hệ thống
Hệ thống gồm ba thành phần chính:
1. Lớp phần cứng
ESP32 kết nối với các cảm biến.
Thu thập thông số môi trường xung quanh cây trồng.
2. Lớp lưu trữ và truyền dữ liệu
Sử dụng Wi-Fi để kết nối ESP32 với Firebase.
Lưu trữ và đồng bộ dữ liệu phục vụ ứng dụng.
3. Lớp ứng dụng
Hiển thị thông tin cây trồng và dữ liệu cảm biến.
Hỗ trợ người dùng quản lý và điều khiển hệ thống.
Luồng dữ liệu: Cảm biến → ESP32 → Wi-Fi → Firebase → Ứng dụng di động

## Slide 6: Thiết kế và triển khai phần cứng
ESP32 đóng vai trò là bộ xử lý trung tâm của hệ thống.
Cảm biến DHT22 kết nối chân D2 để thu thập nhiệt độ và độ ẩm không khí.
Cảm biến ánh sáng LDR kết nối chân D34.
Cảm biến độ ẩm đất V1.2 kết nối chân D35.
ESP32 đọc dữ liệu từ cảm biến và chuẩn bị dữ liệu để truyền lên Firebase.
Lắp ráp mạch, nạp chương trình và kiểm tra hoạt động của thiết bị.

## Slide 7: Thu thập và đồng bộ dữ liệu
ESP32 thu thập dữ liệu từ các cảm biến được kết nối.
Dữ liệu được gửi lên Firebase thông qua kết nối Wi-Fi.
Firebase lưu trữ dữ liệu để ứng dụng truy xuất và hiển thị.
Ứng dụng nhận dữ liệu từ Firebase để cập nhật thông tin môi trường.
Sử dụng Serial Monitor để quan sát dữ liệu trong quá trình kiểm thử.
Đối chiếu dữ liệu trên ESP32, Firebase và ứng dụng để kiểm tra tính chính xác của quá trình truyền nhận.

## Slide 8: Giao diện ứng dụng di động
Xây dựng giao diện theo hướng trực quan, dễ sử dụng.
Bố trí các khu vực hiển thị thông tin cây trồng và dữ liệu cảm biến.
Hỗ trợ người dùng theo dõi trạng thái hệ thống.
Tổ chức các màn hình theo từng chức năng để thuận tiện thao tác.
Kết nối ứng dụng với Firebase để lấy dữ liệu và cập nhật thông tin.

## Slide 9: Chức năng quản lý cây trồng
Hỗ trợ quản lý thông tin cây trồng trên ứng dụng.
Hiển thị các thông tin cần thiết phục vụ quá trình theo dõi.
Hỗ trợ thao tác thêm và chỉnh sửa thông tin cây trồng.
Tổ chức dữ liệu trên Firebase để thuận tiện truy xuất.
Tạo nền tảng mở rộng quản lý nhiều cây trồng hoặc nhiều khu vực trong tương lai.

## Slide 10: Chức năng điều khiển và chế độ tự động
Điều khiển hệ thống
Ứng dụng cung cấp giao diện điều khiển các chức năng đã triển khai.
Lệnh điều khiển được truyền qua hệ thống dữ liệu để ESP32 tiếp nhận.
ESP32 thực hiện lệnh tương ứng theo chương trình điều khiển.
Chế độ tự động
Dùng dữ liệu cảm biến làm cơ sở cho việc điều khiển tự động.
Xây dựng điều kiện kích hoạt dựa trên các thông số môi trường.
Kiểm tra hoạt động của chế độ tự động trong các tình huống thử nghiệm.
Notes: Chỉ giữ lại những chức năng thực tế nhóm đã triển khai và kiểm thử.

## Slide 11: Quy trình kiểm thử hệ thống
Kiểm tra khả năng kết nối Wi-Fi của ESP32.
Kiểm tra khả năng đọc dữ liệu từ các cảm biến.
Quan sát dữ liệu thông qua Serial Monitor.
Kiểm tra việc gửi và lưu dữ liệu trên Firebase.
Kiểm tra khả năng nhận và hiển thị dữ liệu trên ứng dụng di động.
Kiểm tra các chức năng quản lý và điều khiển đã triển khai.
Ghi nhận lỗi phát sinh để tiếp tục hoàn thiện hệ thống.

## Slide 12: Kết quả đạt được
Xây dựng được giao diện ứng dụng di động phục vụ quản lý cây trồng.
Triển khai kết nối ESP32 với các cảm biến môi trường.
Thiết lập kết nối giữa hệ thống phần cứng và Firebase.
Kiểm tra khả năng thu thập, truyền và hiển thị dữ liệu.
Hình thành nền tảng cho hệ thống giám sát cây trồng ứng dụng IoT.
Tạo cơ sở để tiếp tục phát triển chức năng điều khiển và tự động hóa.

## Slide 13: AI model và hướng phát triển
Định hướng ứng dụng AI
Dùng dữ liệu cảm biến để phân tích điều kiện môi trường của cây trồng.
Xem xét xây dựng mô hình dự đoán hoặc khuyến nghị chăm sóc cây.
Kết hợp dữ liệu thu thập từ hệ thống để đánh giá mô hình.
Nâng cao khả năng tự động hóa và hỗ trợ ra quyết định.
Nội dung cần đánh giá
Dữ liệu đầu vào và đầu ra của mô hình.
Phương pháp xây dựng và huấn luyện mô hình.
Các chỉ số đánh giá hiệu quả mô hình.
Khả năng tích hợp mô hình vào ứng dụng hoặc hệ thống nhúng.
Notes: Nếu nhóm chưa hoàn thành mô hình AI thì trình bày phần này dưới dạng hướng phát triển.

## Slide 14: Kết luận và hướng phát triển
Kết luận
Xây dựng hệ thống quản lý và giám sát cây trồng kết hợp ứng dụng di động, ESP32 và Firebase.
Thuận lợi cho việc thu thập, lưu trữ và theo dõi dữ liệu môi trường.
Là nền tảng để mở rộng các chức năng thông minh trong tương lai.
Hướng phát triển
Hoàn thiện giao diện, nâng cao trải nghiệm người dùng.
Cải thiện độ ổn định truyền nhận dữ liệu.
Mở rộng chức năng điều khiển và cảnh báo.
Nghiên cứu tích hợp AI khi có dữ liệu và mô hình phù hợp.
Tiếp tục kiểm thử trong điều kiện thực tế.
CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE!